## Slide 1
Nový úsek tratě Drážďany – Praha
Stav z pohledu společnosti DB Netz AG
DB Netz AG | Kay Müller | 28.11.2019

## Slide 2: Nový úsek tratě Drážďany – Praha Agenda
Charakteristika a potenciál
1
Územní řízení
Stav plánování
Výhled
2
3
4

## Slide 3: Nový úsek tratě Drážďany – Praha Transevropská dopravní síť
Vybudování koridoru mezi Drážďany a Budapeští jako část koridoru TEN-V Orient/Východo-středomořský
Spojovací článek v mezinárodní železniční dopravě
Rozšíření a urychlení stávajícího železničního spojení mezi Drážďany a Prahou
Narůstající mezinárodní doprava na železničním koridoru Berlín - Drážďany – Praha
Společný strategický cíl Německa, České republiky a společností DB AG a SŽDC
  Zdroj: Spolkové ministerstvo dopravy a digitální infrastruktury

## Slide 4: Železniční spojení mezi Drážďany a Prahou se nachází na evropském koridoru TEN-V Orient/Východo-středomořský. Ten spojuje německé přístavy Severního a Baltského moře s ekonomickými centry jihovýchodní Evropy.
Protíná přitom devět členských států Evropské unie – Německo, Českou republiku, Slovenskou republiku, Rakousko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Řecko a Kypr. Kromě toho nabízí spojení ve směru Turecko.
Nový úsek tratě Drážďany – Praha Transevropská dopravní síť
  Zdroj: DB AG

## Slide 5: Nový úsek tratě Drážďany – Praha Charakteristika
Cíle projektu podle BVWP:
  Zrychlení dálkové dopravy (Berlín-) Drážďany – Praha
  Zvýšení rychlosti ze 120 km/h v údolí Labe na 200 km/h
  Zkrácení cestovní i přepravní doby
  Rozšíření kapacity v nákladní dopravě
 | Stav | Cíl
Délka tratě Drážďany – Praha | cca 196 km | cca 140 km
Doba jízdy Drážďany – Praha | cca 2:15 hod. | cca 1:05 hod.
Doba jízdy Berlín – Praha | cca 4:15 hod. | cca 2:30 hod.
  Zdroj: Deutsche Bahn AG/ vectorvision GbR/
Notes: DD – Ústí: 82 km  56 km
Potenciál
Turistika a dojíždění do práce
  V dálkové osobní dopravě lze dosáhnout snížení doby jízdy přibližně na 1 hodinu (z cca 2:15 h na cca 1:00 h)
Více dopravy ze silnice na koleje
  Nový úsek tratě dokáže vyhovět vzrůstající poptávce po nákladní dopravě a převzít zvýšenou dopravní zátěž, která se v budoucnosti očekává.
Životní prostředí
  Nákladní vlak o délce 740 m nahradí přibližně 50 nákladních vozidel. Nový úsek tratě tak přispěje ke snižování CO2 a emisí hluku.
Rozvoj regionu
  Tento projekt nabízí jedinečnou šanci pro ekonomický, kulturní i turistický rozvoj regionu.
Dostupnost
  Nový úsek tratě nabízí trasu bezpečnou proti povodním, která může přinést odlehčení pro údolí Labe.
Koridor TEN
Evropský koridor TEN-V Orient/Východo-středomořský
  Spojuje německé přístavy Severního a Baltského moře s ekonomickými centry jihovýchodní Evropy
  Protíná přitom devět členských států Evropské unie – Německo, Českou republiku, Slovenskou republiku, Rakousko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Řecko a Kypr.Kromě toho nabízí spojení ve směru Turecko

## Slide 6: Nový úsek tratě Drážďany – Praha Agenda
Charakteristika a potenciál
1
Stav plánování
Výhled
3
4
Územní řízení
2

## Slide 7: Nový úsek tratě Drážďany – Praha Územní řízení (ROV)
  Nutné na základě § 1 č. 9 nařízení o územním plánování
  Nová výstavba železničních tratí ve spolkových zemích
  Regionálně významné plánování s nadregionálním významem
  Cíle ROV
  Kontrola, zda projekt splňuje požadavky pro územní plánování
  Identifikace dopadů na území (např. životní prostředí)
  Uvést projekt do souladu s potřebami jiného plánování a jiných opatření
  Hodnocení variant trasy
  Postup
  Zapojení úřadů, znalců, ekologických spolků, občanských iniciativ
  Vyžádání stanovisek
  Následně vystavení výsledků po dobu čtyř týdnů
  Nemá bezprostřední právní účinky, je však nutné zohlednění v dalším průběhu plánování
Notes: § 1 č. 9 nařízení o územním plánování uvádí, že pro „novou výstavbu a zásadní změnu trasy železničních tratí na spolkové železnici a pro novou výstavbu seřaďovacích nádraží a zařízení pro překládku u kombinované dopravy“ má proběhnout územní řízení.

## Slide 8: Nový úsek tratě Drážďany – Praha Územní řízení
  Zdroj: Deutsche Bahn AG/ designhaus
V rámci územního řízení se zkoumá 7 různých variant vedení trasy. Následně proběhne plánování dvou různých variant.

## Slide 9: Nový úsek tratě Drážďany – Praha Agenda
Charakteristika a potenciál
1
Územní řízení
Výhled
2
4
Stav plánování
3

## Slide 10: Nový úsek tratě Drážďany – Praha - První výsledky předběžného šetření
  Tunel je plánován jako dva jednokolejné tunelové tubusy s vnějším a vnitřním pláštěm vytvořeným běžnou technologií stříkaného betonu resp. strojově ražený tunel s tybinkovou výztuží
  Tunelové tubusy budou vzájemně propojeny příčnými chodbami
  Nouzové zastavení
Tunel Heidenau-Großsedlitz
  Běžná technologie stříkaného betonu s otevřenými technologiemi v oblasti nízkého přesahu
  Ražení může probíhat na několika vstupních místech zároveň
Základní tunel – Krušnohorský tunel
  V zásadě je možná běžná technologie stříkaného betonu a strojové ražení
  Kvůli délce a geologickým podmínkám je pravděpodobný strojově ražený tunel
  Otevřená technologie v oblasti nízkého přesahu
  Na závěr volba metody ražení/ -strojní v závislosti na detailně prozkoumaných geotechnických, geologických a hydrogeologických poměrech
  Příčné chodby a přístupové štoly pomocí technologie stříkaného betonu

## Slide 11: Provozní program EBWU odpovídá odsouhlasenému počtu vlaků (scénář „vyměřovací základ“)
Směr 1: Drážďany–Praha
Denní doba 6–22 hodin
Noční doba 22–6 hodin
Provozní program
16 8 51 = 75 vlaků
24 = 24 vlaků
16 8 51 = 75 vlaků
24 = 24 vlaků
FRz = Eurocity, NRz = regionální expres, NGz = nákladní vlak
Zde znázorněné křivky denního průběhu se vztahují na nový úsek tratě mezi výhybkami (Abzw) u obcí Heidenau a Stradov.
Zdroj grafiky: LUKS
Směr 2: Praha–Drážďany
Denní doba 6–22 hodin
Noční doba 22–6 hodin
SH 28.08.2019:
  doplňkově
  případně lze vynechat, pokud jsou zdokumentovány počty vlaků na jiném místě
Notes: Bylo provedeno odborné šetření ohledně železničního provozu  Nový úsek tratě v kombinaci se stávající trasou údolím Labe mají výrazný dopad na infrastrukturu Drážďan jako železničního uzlu, kde bude nutné učinit další opatření.
Simulace odsouhlaseného počtu vlaků proběhne společně se SŽDC

## Slide 12: Nový úsek tratě Drážďany – Praha Agenda
Charakteristika a potenciál
1
Územní řízení
Stav plánování
2
3
Výhled
4

## Slide 13: Otevřené otázky a další kroky v roce 2020
neformální
formální
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Informační akce MdB/MdL a dále starostové a zemští radové
Listopad.
Prosinec
Neustálé podávání informací
Online, v dialogu s občany, formou zveřejnění, v městských radách, na akcích
Výsledek: Posudek Landesdirektion Sachsen o slučitelnosti projektu s cíli územního plánování
Dialog s občany (paralelně s vysvětlováním podkladů v obcích)
Podpis projektové smlouvy
Zahájení společného výběrového řízení
Projížďka po trati s MdB/MdL, starosty a zemskými rady

## Slide 14
Dotazy k projektu?
DB AG / VectorVision GbR
Společnost DB Netz AG můžete kontaktovat
e-mailem na
dresden-prag@deutschebahn.com
a online na https://bauprojekte.deutschebahn.com/p/dresden-prag
Společnost SŽDC můžete kontaktovat e-mailem na
vrt@szdc.cz